GMINA TARNOWSKIE GÓRY

Rynek 4

42 - 600 Tarnowskie Góry

Polska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja w ramach zadania budżetowego Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zadanie nr. 3”

TARNOWSKIE GÓRY

styczeń 2019 r.

1. DEFINICJE

Dokumentacja Projektowa – oznacza koncepcję, projekt budowlany  i projekt wykonawczy, a w tym rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia, zgłoszenia i pozwolenia niezbędne do realizacji projektu,
a w szczególności – do przygotowania postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych  i do wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, zleconej do wykonania przez Zamawiającego w ramach kontraktu na projektowanie.

Zamawiający – oznacza stronę  zlecającą wykonanie dokumentacji projektowej w ramach kontraktu na projektowanie.

Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publiczne, złożyła ofertę lub zawarła umowę o wykonanie Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca robót budowlanych - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która wykona sieć kanalizacyjną wraz z jej obiektami wg dokumentacji projektowej sporządzonej przez Projektanta.

Kontrakt na projektowanie – oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Obszary Projektowania  ( zwane też dalej Obszarami)– oznacza  tereny określone  w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dla których będą wykonywane prace projektowe w ramach Kontraktu na projektowanie.

Organ Samorządu Zawodowego – oznacza organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42).

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1 Położenie

Tarnowskie Góry położone są w północnej części województwa śląskiego na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Miasto leży w zlewni rzek Dramy i Stoły, na wododziale podziemnych wód triasowych. Północną część miasta zajmują rozległe tereny leśne,  a centralną i południową obszary zabudowane.

Położenie Obszarów przedstawiają  rysunki nr 1 i nr 2  na końcu Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2.2 Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Dokumentacji Projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem wgłębnym ( drenażem ) w Obszarach Projektowania.

Budowa kanalizacji poprawić ma ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, umożliwić spływ wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych i terenów przyległych oraz osuszyć tereny przez obniżenie poziomu wody gruntowej, a przez to poprawić warunki życia mieszkańców.

2.3 Opis stanu istniejącego i szacunkowy zakres planowanej kanalizacji.

Dzielnica Rybna posiada częściowo sieć kanalizacji deszczowej odprowadzonej do pobliskich rowów. Plany zabudowy tej dzielnicy nie uwzględniały kierunku naturalnego spływu wód powierzchniowych i kierunków spływu wód drenażowych, a kierunki te zostały przecięte drogami i obszarami zabudowanymi. Obecnie w dzielnicy Rybna można wskazać obszar, gdzie w pierwszej kolejności należy uregulować spływ wód powierzchniowych, to jest Obszar w pobliżu ul. Tołstoja i Polarnej. Obszar ten jest skanalizowany tylko w niewielkim zakresie od ul. Paderewskiego do ul. Tuwima. Ulica Tołstoja przecina  korpusem drogi naturalne spływy wód powierzchniowych, a ogrodzenia i istniejąca zabudowa dodatkowo utrudniają spływ. Zabudowa mieszkaniowa spowodowała prawdopodobnie przecięcie wielu starych ciągów drenarskich, skutkiem czego mieszkańcy obserwują okresowo silne zawilgocenie terenów, a w górnej oraz środkowej części ul. Tołstoja  występują okresowe rozlewiska i podtopienia. Na obszar w pobliżu skrzyżowania ulic Tołstoja i Liściastej spływają wody powierzchniowe i roztopowe ze zlewni  o powierzchni około 45 ha sięgającej aż po wysypisko w Rybnej, powodując zalanie pobliskich łąk. Na całym obszarze przyległym do ul. Tołstoja miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową.

Na zlecenie Miasta wykonano na przełomie lat 2013 i 2014 koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru dzielnic Stare Tarnowice, Opatowice, Rybna i Strzybnica w Tarnowskich Górach. Autorem koncepcji była firma ESKO Consulting z Wrocławia. Koncepcja ta zostanie przekazana do wglądu Projektanowi na czas realizacji Umowy. W ramach opracowania projektant koncepcji zaproponował skanalizowanie całego obszaru przyległego do ul. Tołstoja od wylotu do rowu w rejonie skrzyżowania Tołstoja i Starowapiennej do ostatnich zabudowań na południowym końcu ul. Tołstoja.

Możliwa jest modyfikacja koncepcji ESKO Consulting poprzez wykonanie płytkiego (około 1m głębokości) zbiornika retencyjnego otwartego w rejonie skrzyżowania ul. Liściastej i Tołstoja oraz zmniejszenie średnicy ciągu głównego, a tym samym zmniejszenie kosztów  budów kanalizacji, jeśli koncepcja wykaże celowość budowy takiego zbiornika.  Zbiornik retencyjny może zabezpieczyć tereny przyległe do ul. Tołstoja przed nagłymi  spływami dużych ilości wód roztopowych i opadowych z terenu zlewni z kierunku wysypiska odpadów w Rybnej oraz umożliwić obniżenie poziomu wód gruntowych w najbardziej mokrych terenach przyległych. Na  rysunku nr 1 pokazano kolorem czerwonym odcinki kanalizacji deszczowej objęte zamówieniem, a kolorem zielonym pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej, których zaprojektowanie i wykonanie będzie możliwe w przyszłości. Średnice i studnie projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej należy ustalić uwzględniając przyszłe włączenia kanalizacji bocznych. Należy przeprowadzić pisemną ankietyzację nieruchomości zabudowanych położonych przy projektowanej kanalizacji pod względem potrzeb podłączenia wód opadowych lub drenaży z posesji  i w razie potrzeb doprowadzić do granic nieruchomości sięgacze kanalizacji deszczowej lub drenażu.

Nad poziomem kanalizacji deszczowych należy zaprojektować ciągi drenarskie ( odwodnienie wgłębne pasa drogowego) odprowadzone do studni kanalizacji deszczowej.

Fragmenty ulic, w których zostanie zaprojektowana kanalizacja winne mieć jezdnie okrawężnikowane lub ograniczone betonowymi ściekami ulicznymi. W jezdniach lub ściekach należy zaprojektować wpusty deszczowe.  Ulice o jezdniach bitumicznych należy odbudować do stanu pierwotnego oraz zaprojektować wpusty deszczowe i ścieki betonowe lub krawężniki. Na nawierzchniach tłuczniowych należy zaprojektować kanalizacje i drenaże umożliwiające w przyszłości modernizację tych jezdni, a obecnie umożliwiające odbiór wód opadowych w miejscach powstawania rozlewisk na jezdniach. Projektant winien wystąpić do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o wydanie warunków technicznych odwodnienia drogi, uzgodnić z MZUiM koncepcję kanalizacji wraz z lokalizacją studni i wpustów oraz lokalizacji krawężników bądź ścieków, a projekt odwodnienia drogi należy wykonać  zgodnie z otrzymanymi warunkami i uzgodnioną koncepcją.

3. ZAKRES PRAC I ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

3.1 Zakres prac projektowych

Zakres prac obejmuje wykonanie koncepcji , projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i pozwolenia  na budowę oraz wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla przedmiotu zamówienia. Orientacyjny Obszar Projektowania odcinków sieci kanalizacji deszczowej zawiera się w ulicach Tołstoja i częściowo Polarnej oraz Liściastej, przedstawiony jest na rysunku nr 1 na końcu niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Należy  zaprojektować niezbędną przebudowę sieci naziemnych lub podziemnych kolidujących z przebiegiem projektowanej kanalizacji. Projektowana sieć kanalizacji deszczowych i drenaży powinna przebiegać w pasach drogowych dróg gminnych lub dróg wewnętrznych.

3.2 Obowiązki Wykonawcy w procesie projektowania

Wykonawca sam i na własny koszty realizuje wszystkie czynności niezbędne dla powstania prawidłowej Dokumentacji Projektowej.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Uzyskanie prawnie zatwierdzonych map do celów projektowych dla terenu objętego projektem, wraz z ich aktualizacją, informacją terenowo-prawną i wywiadami branżowymi.

2. Sporządzenie dokumentacji własnościowej. Uzyskanie w imieniu Burmistrza Miasta zgód właścicieli i zarządców nieruchomości na dysponowanie nieruchomościami do celów budowlanych w zakresie budowy kanalizacji oraz pisemnych zgód na ustanowienie służebności gruntowej dla przebiegu kanalizacji po działkach nie będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

3.  Uzyskanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podst. art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nie uzyskania zgody właściciela na dysponowanie terenem do celów budowlanych.

4. Sporządzenie inwentaryzacji zieleni związanej z Obszarem Projektowania wraz
z uzyskaniem zgody w imieniu Zamawiającego (decyzji) na konieczne wycinki, o ile zajdzie taka potrzeba (dotyczy to w szczególności obszaru leśnego).

5. Uzyskanie danych lub wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego, niezbędnych dla wykonania Dokumentacji Projektowej. Z uwagi na dużą zmienność warunków hydrogeologicznych należy dane geotechniczne i poziomy wód gruntowych ustalać dla otworów położonych wzdłuż kanalizacji głównych nie rzadziej niż co 40 m. Należy również zlokalizować wszystkie studnie i zbiorniki wód położone w obszarze oddziaływania planowanych robót ziemnych i wskazać technologie zabezpieczające niezmienność poziomu wód w studniach lub w zbiornikach wód w trakcie i po wykonaniu robót kanalizacyjnych.

6. Uzyskanie  wszystkich niezbędnych opinii, analiz, ekspertyz, operatów, decyzji i pozwoleń oraz wykonanie niezbędnych badań, zebranie materiałów i danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

7. Przygotowanie wymaganych przepisami raportów i wniosków o decyzje i pozwolenia.

8. Uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę o ile zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie warunków technicznych  ze strony Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach.

9. Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Projekt kanalizacji  obejmować ma kanalizację główną oraz przykanaliki i wpusty deszczowe a także ewentualne sięgacze do nieruchomości, oraz ciągi drenarski wzdłuż kanalizacji głównej ( odwodnienie wgłębne pasa drogowego).  Projekty mają zawierać część drogową  obejmująca: profile podłużne jezdni dla stanu istniejącego i proponowane po robotach kanalizacyjnych, przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych wraz z krawężnikami i ściekami. Przedmiotem projektu mają też być wszystkie niezbędne tymczasowe oraz docelowe przełożenia urządzeń podziemnych.

Do zadań  Wykonawcy należy też przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na budowę oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych i pozwoleniach na budowę.

10. Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z uzyskaniem opinii MZUiM i Komendy Powiatowej Policji jego zatwierdzenia przez Starostę Tarnogórskiego.

11. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

12. Wykonanie przedmiaru robót

13. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Po zakończeniu prac projektowych Projektant winien wydać oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej.

14. Zapewnienie zamawiającego o zgodności zawartości wersji elektronicznej z wersja papierową.

Uwaga!

Wszystkie koszty materiałów niezbędnych do projektowania, a w tym map i dokumentacji geotechnicznej oraz opłaty związane z pozyskiwaniem decyzji i uzgodnień ponosi Projektant i muszą być one wliczone w cenę ryczałtową kontraktu na projektowanie.

Projektant otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa w celu prowadzenia uzgodnień związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami.

3.3 Pełnienie nadzoru autorskiego.

4.  WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

4.1. Przepisy i normy

Dokumentacja  musi być zgodna z obowiązującym w Polsce prawem i rozporządzeniami oraz zgodna z prawem Unii Europejskiej i jej dyrektywami.  Dokumentacja Projektowa winna być też wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z normą EN 752:2008 oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zakłada się, iż Projektant dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami przepisów i norm mających zastosowanie do dokumentacji projektowych i projektu.

4.2. Wymagania techniczno – technologiczne

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Projektanta winna spełniać następujące wymagania:

1. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być ich prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak, aby zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i  napraw.

2. Dokumentacja projektowa winna opierać się na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, uwzględniających zasady poszanowania energii i ekologii.

3. Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz materiał  należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji.

4. Zamawiający dopuszcza stosowanie różnych materiałów jednakże w przypadku PCV należy projektować rury lite.

5. Projektant winien opracować projekt bez specyfikacji producentów materiałów i urządzeń,
a także bez nazw firm, znaków towarowych itp.

6. Projektowana trwałość stałych elementów robót (rurociągi, studnie, komory przepompowni itp.) powinna być nie mniejsza niż 50 lat.

7. Dokumentacja Projektowa powinna uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne, czy warunki geologiczne
i klimatyczne.

8. Dokumentacja Projektowa winna opisywać przedmiot prac projektowych w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję  zgodnie z postanowieniami Ustawy prawo zamówień publicznych. W szczególności dokumentacja projektowa winna opisywać cechy techniczne materiałów, technologii, sprzętu itp. bez podawania nazw handlowych i nazw producentów, patentów, znaków towarowych lub pochodzenia, a w przypadku konieczności ich użycia musi każdorazowo dopuszczać materiały, technologie, sprzęt itp. o charakterze równoważnym.

9.  Dokumentacja Projektowa winna być sporządzona z poszanowaniem środowiska naturalnego, a przede wszystkim drzewostanu. Należy minimalizować wycinkę drzew poprzez  zaprojektowanie wykonania w terenie leśnym kanalizacji metoda bezwykopową.

4.3. Projekt budowlany i  projekt wykonawczy

Projekt budowlany i projekt wykonawczy  winny zawierać:

1. Plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju
i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania.

2. Przedmiary robót.

3. Kosztorysy inwestorskie.

4. Projekty organizacji ruchu, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

5. Dostarczone przez Wykonawcę zgody na wejście w teren i dysponowanie działkami do celów budowy kanalizacji od właścicieli i użytkowników działek, przez które przewidywana jest realizacja zakresu projektowego lub decyzje zezwalające na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez budowę instalacji kanalizacyjnych a także zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowych. Wzór  formularza zgody dostarczy Zamawiający.

6. Projekty wykonawcze winny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

7. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do:

- sporządzenia przedmiarów robót,

- sporządzenia kosztorysów inwestorskich,

- przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych

- realizacji robót.

8. Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym, a w szczególności profile ciągów  kanalizacji, wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczyć winny:

a. części obiektu / systemu kanalizacyjnego,

b. rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych,

c. urządzeń budowlanych oraz instalacji i wyposażenia technicznego.

d. innych elementów niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.

9. Projekty wykonawcze winny ponadto dotyczyć:

a. Przygotowania terenu budowy.

b. Robót w zakresie budowy systemu kanalizacyjnego objętego Projektem.

c. Robót związanych z zagospodarowaniem terenu i niezbędnych przebudów dróg..

10. Forma projektów wykonawczych winna odpowiadać formie projektu budowlanego.

4.4. Wymagania odnośnie zasad opracowania dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczęciem prac Projektant pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu budowlanego.  Projektant pozyska wszelkie niezbędne mapy a w tym mapy do celów projektowych w geodezyjnym układzie odniesienia 2000.

2. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z aktualnymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Rozwiązania projektowe winny być wzajemnie skoordynowane i posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i zatwierdzenia.

3. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania wchodzące
w skład dokumentacji projektowej i/lub niezbędne do jej wykonania, były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Projektanta na jego koszt przed przedłożeniem tych opracowań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa nie spełnia wymagań kontraktu na Projektowanie.

4. Zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów oraz przebiegu sieci jest warunkiem koniecznym wykonania kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta wynikającej z kontraktu.

5. Dla projektu budowlanego i wykonawczego jednym z elementów dokumentacji musi być układ map umożliwiający w sposób prosty odnalezienie poszczególnych sekcji rysunkowych opracowań.

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na bieżąco przekazywał informacje o postępie prac projektowych, za pomocą e-maila lub faksu w odstępach miesięcznych.

4.5. Wymagania odnośnie formatu dokumentacji projektowej i wersji elektronicznych

4.5.1. Wydruki

1. Dostarczone egzemplarze dokumentacji projektowej muszą być oprawione w sposób trwały, uniemożliwiający ich dekompletację i posiadać na trwałe przymocowany spis zawartości opracowania. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być złożony
w oddzielnym opisanym trwałym opakowaniu.

2. Projektant dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A2 (420 mm x 594 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Zamawiającym.

3. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.

4.5.2. Dokumentacja w formie elektronicznej

1. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zostać wykonana w postaci nieedytowalnej w formacie PDF lub równoważnym pod względem funkcji i popularności oraz w postaci edytowalnej w formatach Word, Excel ( w tym kosztorysy), DWG w standardzie AutoCAD 2010 lub w formatach równoważnych pod względem funkcjonalności i popularności. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w postaci nieedytowalnej PDF lub równoważnej i w postaci edytowalnej czytelnej dla najbardziej popularnych programów kosztorysowych stosowanych w Polsce.

2. Wersja elektroniczna dokumentacji winna dodatkowo zawierać model sieci kanalizacyjnych wykonany przy użyciu jednego z popularnych formatów systemów informacji przestrzennej uzgodnionego z Zamawiającym. Model każdej z sieci winien się   składać z warstwy liniowej odcinków sieci i warstwy punktowej studni i obiektów. Warstwa liniowa odcinków sieci powinna w części bazodanowej posiadać co najmniej trzy atrybuty, to jest długość odcinka (od studni do studni lub innego obiektu) oraz średnicę  wewnętrzną przewodu w mm, a także rodzaj kanału. Warstwa punktowa studni i obiektów powinna w części bazodanowej posiadać co najmniej takie atrybuty jak numer studni lub obiektu, współrzędna X, współrzędna Y, rzędna terenu, rzędna dna, średnica studni lub wymiary obiektu, rodzaj materiału studni.

3. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie utrwalona w formie zapisu na płytach CD w trzech katalogach o nazwach MODEL SIECI, DOKUMENTACJA EDYTOWALNA i DOKUMENTACJA NIEEDYTOWALNA

4. Części opisowe do wszystkich opracowań dokumentacyjnych dostarczanych w formie elektronicznej muszą posiadać aktywne spisy treści.

5. Wersje elektroniczne muszą być w sposób trwały opisane, zabezpieczone przed zniszczeniem w stałym pojemniku umożliwiającym ich układanie i segregację.

4.5.3. Wymagana ilość egzemplarzy

Poszczególne opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowej winne być przekazane przez Projektanta Zamawiającemu, odrębnie dla każdego Obszaru Projektowania w następującej liczbie:

| Lp. | Wyszczególnienie dokumentacji | Liczba egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcje | 3 |
| 2 | Projekt budowlany | 6 |
| 3 | Projekt wykonawczy | 6 |
| 4 | Projekt organizacji ruchu na czas budowy | 6 |
| 5 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 6 |
| 6 | Przedmiary robót | 6 |
| 7 | Kosztorysy inwestorskie | 6 |
| 8 | Inwentaryzacja zieleni (jeżeli jest wymagana) | 6 |
| 9 | Wywiady branżowe | 6 |
| 10 | Dokumentacja własnościowa | 6 |
| 11 | Zgody właścicieli na wejście w teren lub decyzje o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości | 1 ( oryginały) |
| 12 | Prawomocne pozwolenia na budowę | 1 ( oryginały) |
| 13 | Pozwolenia wodnoprawne | 1 ( oryginały) |
| 14 | Dokumentacja geotechniczna | 3 |
| 15 | Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót | 2 |
| 16 | Wersja elektroniczna na płytach CD | 2 |

5.  Wymagania dotyczące zatrudnienia

Zamawiający ze względu na fakt ,iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują znamion stosunku pracy,  nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę , zgodnie z art. 29 ust.3a Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2018r., poz. 1986),

6. ZAŁĄCZNIKI

Rysunek 1 – zasięg przedmiotowego Obszaru

Rysunek 1 – zasięg  przedmiotowego Obszaru