Formularz cenowy dla części na dostawę i montaż urządzeń na przedszkolnych placach zabaw - Część 5

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkole | L.p. | Nazwa urządzenia | Szczegółowy opis oferowanego urządzenia | Ilość | J.m. | Cena netto | Cena brutto | Cena łączna netto (I=E*G) | Cena łączna brutto (J=E*H) |
| Przedszkole nr 6 | 1 | Huśtawka równoważnia metalowa |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 2 | Jednoosobowa zabawka na sprężynie – bujak |  | 4 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw zabawowy „sześciokąt wielofunkcyjny” |  | 1 | komplet |  |  |  |  |
|  | 4 | Urządzenie linowe „piramida” |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 5 | Ławka o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| Przedszkole nr 20 | 1 | Huśtawka równoważnia metalowa |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 2 | Jednoosobowa zabawka na sprężynie – bujak |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 3 | Piaskownica sześciokątna o boku 300cm |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw zabawkowy „maluch” |  | 1 | komplet |  |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw zabawkowy „maluch” |  | 1 | komplet |  |  |  |  |
|  | 6 | Kosz na śmieci z daszkiem |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  | 7 | Ławka o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż urządzeń na przedszkolnych placach zabaw

w ramach projektu „My jesteśmy przedszkolaki”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych, które stanowić będą uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw przy Przedszkolu nr 6 w Tarnowskich Górach (ul. Bema 1) oraz przy Przedszkolu nr 20 w Tarnowskich Górach (ul. Morcinka 7), które biorą udział w projekcie pn. „My jesteśmy przedszkolaki”.

Dostawa i montaż urządzeń na przedszkolnym placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 w Tarnowskich Górach (ul. Bema 1)

- Dostawa i montaż huśtawki równoważni metalowej – 2 szt.:

Materiały:

- belka poprzeczna o długości minimum 280 cm wykonana z profilu metalowego, malowanego proszkowo o przekroju minimum 90x90 mm,

- ustój metalowy wykonany z profilu minimum 70x70 mm malowanego proszkowo,

- łożyskowanie niewymagające konserwacji,

- siedziska wykonane z tworzywa HDPE/HPL,

- uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia,

- amortyzacja za pomocą opon samochodowych lub gumowych odbojników (w zależności od nawierzchni)

Rysunek nr 1 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż jednoosobowej zabawki na sprężynie – bujak (średnica sprężyny minimum 180 mm)  np. koń, , pies, żyrafa, samochód itp. – 4 szt.

Materiały:

- korpus i siedzisko wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE/HPL,

- elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- sprężyna o średnicy minimum 180 mm ocynkowana oraz malowana proszkowo,

- do połączeń stosowane śruby ocynkowane lub nierdzewne, gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, nakrętki wpuszczone w otwory i zamaskowane, ewentualnie śruby wystające poza lico płyt zaślepiane kołnierzami plastikowymi

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia.

Rysunek nr 2 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż zestawu zabawowego „sześciokąt wielofunkcyjny” (1 komplet) złożonego z:

  - słupów konstrukcyjnych – 6 szt.,

  - zestawu elementów sprawnościowo – zręcznościowych polegających na wspinaczce i podciąganiu – 6 szt.

Materiały:

- słupy nośne o przekroju prostokątnym/kwadratowym wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju minimum 90 x 90 mm poddane impregnacji chroniącej drewno,

- elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej,

- liny o średnicy minimum 16 mm wykonane z rdzeniem ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej w oplocie poliamidowym lub polipropylenowym,

- do połączeń stosowane śruby ocynkowane lub nierdzewne, gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, nakrętki wpuszczone w otwory i zamaskowane, ewentualnie śruby wystające poza lico belek zaślepiane kołnierzami plastikowymi.

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia.

Rysunek nr 3 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż urządzenia linowego „piramida” – 1 szt.:

Materiały:

- konstrukcja urządzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym słupie o średnicy minimum 159 mm,

- liny stalowo polipropylenowe o średnicy minimum 16 mm,

- zakuwki aluminiowe,

- liny krzyżujące się skręcone za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa,

- naciąg lin nośnych regulowany za pomocą śruby rzymskiej.

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia.

Rysunek nr 4 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż ławki o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem – 2 szt.

Materiały:

- konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej podkładem epoksydowym, a następnie wykończonej lakierem proszkowym,

- siedzisko z drewnianych desek, zabezpieczone głęboko – ciśnieniowo i malowane lakierobejcą na kolor jasnego lub ciemnego drewna,

- do połączeń stosowane śruby ocynkowane lub nierdzewne, gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, nakrętki wpuszczone w otwory i zamaskowane, ewentualnie śruby wystające poza lico desek zaślepiane kołnierzami plastikowymi

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów.

Rysunek nr 5 wizualizacja przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

Dostawa i montaż urządzeń na przedszkolnym placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 w Tarnowskich Górach (ul. Morcinka 7)

- Dostawa i montaż huśtawki równoważni metalowej – 2 szt.:

Materiały:

- belka poprzeczna o długości minimum 280 cm wykonana z profilu metalowego, malowanego proszkowo o przekroju minimum 90x90 mm,

- ustój metalowy wykonany z profilu minimum 70x70 mm malowanego proszkowo,

- łożyskowanie niewymagające konserwacji,

- siedziska wykonane z tworzywa HDPE/HPL,

- uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia,

- amortyzacja za pomocą opon samochodowych lub gumowych odbojników (w zależności od nawierzchni).

Rysunek nr 6 wizualizacja i rzut  przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż jednoosobowej zabawki na sprężynie – bujak (średnica sprężyny minimum 180 mm)  np. koń, , pies, żyrafa, samochód itp. – 1 szt.

Materiały:

- korpus i siedzisko wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE/HPL,

- elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- sprężyna o średnicy minimum 180 mm ocynkowana oraz malowana proszkowo,

- do połączeń stosowane śruby ocynkowane lub nierdzewne, gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, nakrętki wpuszczone w otwory i zamaskowane, ewentualnie śruby wystające poza lico płyt zaślepiane kołnierzami plastikowymi

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia.

Rysunek nr 7 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż piaskownicy sześciokątnej o boku minimum 300cm – 1 szt.:

Materiały:

- drewno bezrdzeniowe lite o przekroju minimum 100x50 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem,

- siedziska narożne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE/HPL,

- śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

Montaż:

- konstrukcja osadzona w podłożu na stalowych ocynkowanych kotwach,

- wypełnienie piaskiem.

Rysunek nr 8 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż zestawu zabawowego „maluch” (1 komplet) złożonego z:

- wieża z dachem, wysokość podestu minimum 60 cm – 1 szt.

- ślizg nierdzewny – 1 szt.

- wejście ścianka wspinaczkowa – 1 szt.

Materiały:

- drewno bezrdzeniowe lite o przekroju minimum 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem,

- drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć,

- dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE/HPL,

- uchwyty ocynkowane malowane proszkowo,

- powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej,

- uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy,

- ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia.

Rysunek nr 9 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż zestawu zabawowego „Zamek” (1 komplet) złożonego m.in. z:

- wieża bez dachu, wysokość podestu minimum 120 cm- 4 szt.

- pomost stały ze sztachetkami HDPE/HPL - 1 szt.

- ślizg - 2 szt.

- wejście koci grzbiet z liną - 1 szt.

- wejście linowe - 1 szt.

- wejście schody - 1 szt.

- pomost ruchomy z belką- 1 szt.

- rura strażacka - 1 szt.

- pomost stały wypukły – 1 szt.

Materiały:

- drewno bezrdzeniowe lite o przekroju minimum 90x90 mm, impregnowane oraz malowane drewnochronem,

- drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć.

- dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE/HPL,

- uchwyty ocynkowane malowane proszkowo,

- łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej,

- liny stalowo polipropylenowe o średnicy minimum 16 mm,

- ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

- profilowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzenia.

Rysunek nr 10 wizualizacja i rzut przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem o poj. minimum 35 l – 1 szt.

Materiały:

- stelaż metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo,

- kosz z blachy o grubości od 1 do 4 mm lub większej.

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów,

Rysunek nr 11 wizualizacja przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż ławki o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem – 2 szt.

Materiały:

- konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej podkładem epoksydowym, a następnie wykończonej lakierem proszkowym,

- siedzisko z drewnianych desek, zabezpieczone głęboko – ciśnieniowo i malowane lakierobejcą na kolor jasnego lub ciemnego drewna,

- do połączeń stosowane śruby ocynkowane lub nierdzewne, gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, nakrętki wpuszczone w otwory i zamaskowane, ewentualnie śruby wystające poza lico desek zaślepiane kołnierzami plastikowymi

Montaż:

- wyrób na stałe związany z gruntem, montowany na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów.

Rysunek nr 2 wizualizacja przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego:

Termin realizacji zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy

Podane w opisie poszczególnych zadań urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech zamawianego produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych elementów jednakże nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako orientacyjne.

W przedstawionym opisie produktu zamówienia wykazano materiały i technologie do wykonania robót mogące wskazywać produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i procesie realizacji, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 9 punkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

# Footnotes

UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt o takiej samej bądź innej nazwie handlowej, spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności