Załącznik nr 7 do SIWZ

| GMINA TARNOWSKIE GÓRY Rynek 4 42 - 600 Tarnowskie Góry Polska |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej

- Zadanie projektowe nr 2

- rejon ul. Wiśniowej, Słomianki, Morelowej w Tarnowskich Górach.

TARNOWSKIE GÓRY

luty 2018 r.

SPIS  TREŚCI

1	DEFINICJE	3

2	INFORMACJE PODSTAWOWE	3

2.1	Położenie	3

2.2	Cel przedsięwzięcia	4

2.3	Opis stanu istniejącego i szacunkowy zakres planowanej kanalizacji.	4

2.4	Obszar projektowania	5

3	ZAKRES PRAC I ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ	5

3.1	Zakres prac projektowych	5

3.2	Obowiązki Wykonawcy w procesie projektowania	5

4	WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	7

Wymagania ogólne	7

4.1. Przepisy i normy	7

4.2. Wymagania techniczno – technologiczne	8

4.3. Projekt budowlany i  projekt wykonawczy	9

4.4. Wymagania odnośnie zasad opracowania dokumentacji projektowej	10

4.5. Wymagania odnośnie formatu dokumentacji projektowej i wersji elektronicznych	11

# DEFINICJE

Dokumentacja Projektowa – oznacza wszelkie projekty budowlane i wykonawcze, a w tym rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia, zgłoszenia i pozwolenia niezbędne do realizacji projektu,
a w szczególności – do wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, zleconej do wykonania przez Zamawiającego w ramach kontraktu na projektowanie.

Zamawiający – oznacza stronę zatrudniającą Projektanta i zlecającą wykonanie dokumentacji projektowej w ramach kontraktu na projektowanie.

Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę o świadczenie usług określonych w S.I.W.Z.

Wykonawca robót budowlanych - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która wykona sieć kanalizacyjną wraz z jej obiektami wg dokumentacji projektowej sporządzonej przez Projektanta.

Kontrakt na projektowanie – oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Obszar Projektowania – oznacza  teren określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dla którego będą wykonywane prace projektowe w ramach Kontraktu na projektowanie.

Organ Samorządu Zawodowego – oznacza organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1725).

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## Położenie

Tarnowskie Góry położone są w północnej części województwa śląskiego na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Po reformie podziału terytorialnego kraju przeprowadzonej w 1999 roku miasto stało się siedzibą starostwa powiatowego.

Współrzędne geograficzne centrum miasta wynoszą: 50°27' N. i 18°52' E.

Miasto leży w pobliżu wschodniej granicy Górnego Śląska w zlewni rzek: Dramy i Stoły, na wododziale podziemnych wód triasowych. Północną część miasta zajmują rozległe tereny leśne,  a centralną i południową obszary zabudowane.

Obszar projektowania znajduje się w dzielnicy Opatowice.

Położenie Obszaru przedstawia Załącznik  nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

## Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej dla zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Zadanie projektowe nr 2 – rejon ul. Wiśniowej, Słomianki, Morelowej w Tarnowskich Górach”.

Budowa kanalizacji poprawić ma ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej ma na celu umożliwienie odprowadzania ścieków z budynków i działek leżących przy ulicach objętych Obszarami Projektowania w Tarnowskich Górach. Rejon ten leży w zlewniach oczyszczalni ścieków: „Leśna” w Tarnowskich Górach.

## Opis stanu istniejącego i szacunkowy zakres planowanej kanalizacji.

Na obszarze projektowania obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry – Opatowice – przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 r.,

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach adres strony internetowej: http://bip.tarnowskiegory.nv.pl, zakładka „Akty prawa miejscowego”.

W bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Projektowania „Wiśniowa, Słomianka, Morelowa” zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna w ulicach Słomianka, Pastuszki, Starotarnowickiej i Wiśniowej, do której zostaną włączone projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego Obszaru.

Na zlecenie Miasta wykonano na przełomie lat 2013 i 2014 koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru dzielnic Stare Tarnowice, Opatowice, Rybna i Strzybnica w Tarnowskich Górach. Autorem koncepcji była firma ESKO Consulting z Wrocławia. Koncepcja ta zostanie przekazana do wglądu Projektantowi na czas realizacji Umowy. Możliwa jest modyfikacja koncepcji ESKO Consulting

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych zezwoleń dla budowy rurociągów głównych kanalizacji sanitarnej o szacunkowej długości około 4 940 metrów kanalizacji grawitacyjnej, ok. 400 m kolektorów tłocznych, oraz ok. 231 szt. kanałów bocznych (przyłączy do granicy działek lub do pierwszej studzienki na terenie działek) o długości około 930 m. Łączna długość sieci głównej i sieci bocznej wynosi około 6 270 m.

Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla tego obszaru ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje budowę przepompowni ścieków. Obowiązkiem projektanta jest weryfikacja rozwiązań koncepcyjnych w tym zakresie.

## Obszar projektowania

Obszar Projektowania „Wiśniowa, Słomianka, Morelowa”:

Obszar projektowania obejmuje ulice Wiśniową, Słomianka i Morelową i został graficznie przedstawiony w Załączniku nr 1. Przedmiotowe ulice są drogami publicznymi gminnymi.

W obszarze projektowania znajdują się działki zabudowane i niezabudowane, a także drogi wewnętrzne o szacunkowej liczbie ok. 260 działek, przez które może przebiegać kanalizacja sanitarna, w tym ok. 205 działki bez zabudowy (zaprojektowanie przyłączy do działki bez budynku), 55 działek z budynkami oraz pozostałe przeznaczone pod lokalizację obiektów i urządzeń kanalizacji sanitarnej. Podane wartości są szacunkowe i nie stanowią dokładnego zakresu rzeczowego zamówienia.

# ZAKRES PRAC I ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

## Zakres prac projektowych

Zakres prac obejmuje wykonanie koncepcji, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla przedmiotu zamówienia. Orientacyjny obszar projektowania sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony jest na rysunku w Załączniku nr 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Należy również zaprojektować niezbędną przebudowę sieci naziemnych lub podziemnych kolidujących z przebiegiem projektowanej kanalizacji, a także przebudowę nawierzchni drogowych lub ich przywrócenie do stanu pierwotnego wg. wskazań zarządców i właścicieli dróg. Projektowana sieć powinna przebiegać w pasach drogowych. W przypadku wystąpienia konieczności zaprojektowania odcinków kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, należy dążyć do projektowania kolektorów tłocznych w tym samym wykopie, co planowane kolektory grawitacyjne.

Należy przewidzieć etapowanie realizacji budowy sieci.

Niektóre z budynków położonych w Obszarze Projektowania mogą posiadać przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektant powinien ustalić, które są to budynki i w takich przypadkach sieć boczna powinna zostać zaprojektowana w przypadku złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości według załączonego wzoru (załącznik nr 2).

## Obowiązki Wykonawcy w procesie projektowania

Wykonawca sam i na własny koszty realizuje wszystkie czynności niezbędne dla powstania prawidłowej Dokumentacji Projektowej.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

- Uzyskanie prawnie zatwierdzonych map do celów projektowych dla terenu objętego projektem, wraz z ich aktualizacją, informacją terenowo-prawną i wywiadami branżowymi.

- Uzyskanie w imieniu Burmistrza Miasta zgód właścicieli i zarządców nieruchomości na dysponowanie nieruchomościami do celów budowlanych w zakresie budowy kanalizacji oraz pisemnych zgód na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej dla przebiegu kanalizacji.

- Sporządzenie dokumentacji własnościowej. Uzyskanie zgód właścicieli na wejście
w teren dla celów realizacji projektu w trakcie budowy i utrzymania sieci oraz uzyskanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podst. art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nie uzyskania zgody właściciela na dysponowanie terenem do celów budowlanych.

- Sporządzenie inwentaryzacji zieleni związanej z Obszarem Projektowania wraz
z uzyskaniem zgody w imieniu Zamawiającego (decyzji) na konieczne wycinki o ile zajdzie taka potrzeba.

- Uzyskanie danych lub wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego, niezbędnych dla wykonania Dokumentacji Projektowej. Z uwagi na dużą zmienność warunków hydrogeologicznych należy dane geotechniczne
i poziomy wód gruntowych ustalać dla otworów położonych wzdłuż kanalizacji głównych nie rzadziej niż co 40 m.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, analiz, ekspertyz, operatów, decyzji
i pozwoleń oraz wykonanie niezbędnych badań (ponad te wymienione w punkcie 3 powyżej), zebranie materiałów i danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

- Przygotowanie wymaganych przepisami raportów i wniosków o decyzje i pozwolenia.

- Uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę o ile zajdzie taka potrzeba.

- Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Projekt kanalizacji sanitarnej obejmować ma kanalizację główną oraz kanalizacje boczne. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. O ile to będzie możliwe, to kanalizacje boczne mają być zakończone studzienką na działkach zabudowanych lub będących w trakcie zabudowy, a do działek budowlanych niezabudowanych kanalizacje boczne mają być doprowadzone do granic działek i zaślepione. Przedmiotem projektu mają też być wszystkie niezbędne tymczasowe oraz docelowe przełożenia urządzeń podziemnych a w przypadku ciśnieniowego odprowadzenia ścieków również pompownie zbiorcze lub przydomowe wraz z zasilaniem elektroenergetycznym.

Projekt winien zawierać część drogową dotyczącą funkcjonowania dróg podczas budowy (objazdy, drogi tymczasowe, tymczasowe ciągi piesze) oraz pokazującą sposób odtworzenia i naprawy nawierzchni drogowej. Nawierzchnie utwardzone żużlem lub tłuczniem winny być odbudowane poprzez ułożenie nowej warstwy tłuczniowej. Nawierzchnie asfaltowe winny być odbudowane poprzez ułożenie nowej warstwy asfaltu. Szczegóły odbudowy nawierzchni winny wynikać z odpowiednich postanowień lub decyzji zarządców lub właścicieli dróg.

Projekt winien zawierać szczegóły odtworzenia terenów poszczególnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, a w tym jeśli to konieczne ustawienie nowych ogrodzeń, roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe, niezbędne przesadzenia lub nasadzenia zieleni, humusowanie i obsianie trawą itp.

Do zadań Wykonawcy należy też przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez Wydział Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym, oraz właściwą  komendę policji.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  Opracowanie instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz p.poż.

- Dokumentacja winna przewidywać budowę sieci kanalizacyjnej z podziałem na fazy realizacji (etapy) w ilości nie mniejszej niż cztery.

- Wykonanie dla każdej fazy oddzielnie przedmiaru robót dla kanalizacji sanitarnej, robót drogowych, elektrycznych, instalacyjnych oraz odtworzeniowych i robót w zakresie uzbrojenia terenu.

- Wykonanie oddzielnie dla każdej fazy kosztorysu inwestorskiego dla budowy kanalizacji sanitarnej, robót drogowych, elektrycznych, instalacyjnych oraz odtworzeniowych i robót w zakresie uzbrojenia terenu.

Po zakończeniu prac projektowych Projektant winien wydać oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej.

Uwaga!

- Wszystkie koszty materiałów niezbędnych do projektowania, a w tym map
i dokumentacji geotechnicznej oraz opłaty związane z pozyskiwaniem decyzji
i uzgodnień ponosi Projektant i muszą być one wliczone w cenę ryczałtową kontraktu na projektowanie.

- Projektant otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa w celu prowadzenia uzgodnień związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami.

# WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

## Wymagania ogólne

### 4.1. Przepisy i normy

Dokumentacja obszarów projektowania musi być zgodna z obowiązującym w Polsce prawem
i rozporządzeniami oraz zgodna z prawem Unii Europejskiej i jej dyrektywami, a także spełniać wymogi stawiane przez Fundusz Spójności. Dokumentacja Projektowa winna być też wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakłada się, iż Projektant dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami Polskich Norm mających zastosowanie do dokumentacji projektowych i projektu.

W szczególności Dokumentacja Projektowa winna być zgodna z:

- Ustawą z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., Nr 1579) a w szczególności z art. 29 i art. 30 tej ustawy.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

- Wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, a w szczególności  określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Ponadto Projektant zastosuje się w szczególności do:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 519.),

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2001r., Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 142),

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566),

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. 2017r. poz. 2126).

### 4.2. Wymagania techniczno – technologiczne

Dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta winna spełniać następujące wymagania:

- Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak, aby zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi
i napraw.

- Dokumentacja projektowa winna opierać się na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, uwzględniających zasady poszanowania energii i ekologii.

- Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz materiał dla zakresu robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza stosowanie różnych materiałów jednakże w przypadku PCV należy projektować rury lite.

- Projektant winien opracować projekt bez specyfikacji producentów materiałów i urządzeń,
a także bez nazw firm, znaków towarowych itp.

- Projektowana trwałość stałych elementów robót (rurociągi, studnie, komory przepompowni itp.) powinna być nie mniejsza niż 50 lat.

- Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne, czy warunki geologiczne
i klimatyczne.

- Dokumentacja projektowa winna opisywać przedmiot prac projektowych w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję zgodnie z postanowieniami Ustawy prawo zamówień publicznych. W szczególności dokumentacja projektowa winna opisywać cechy techniczne materiałów, technologii, sprzętu itp. bez podawania nazw handlowych i nazw producentów, patentów, znaków towarowych lub pochodzenia, a w przypadku konieczności ich użycia musi każdorazowo dopuszczać materiały, technologie, sprzęt itp. o charakterze równoważnym.

### 4.3. Projekt budowlany i  projekt wykonawczy

Koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy winny zawierać:

- Plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju
i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania.

- Przedmiary robót.

- Kosztorysy inwestorskie.

- Projekty organizacji ruchu, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

- Dostarczone przez Wykonawcę zgody na wejście w teren i dysponowanie działkami do celów budowy kanalizacji od właścicieli i użytkowników działek, przez które przewidywana jest realizacja zakresu projektowego lub decyzje zezwalające na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez budowę instalacji kanalizacyjnych a także zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowych.

- Projekty wykonawcze winny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

- Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do:

  - sporządzenia przedmiarów robót,

  - sporządzenia kosztorysów inwestorskich,

  - przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych

  - realizacji robót.

- Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym,
a w szczególności profile ciągów  kanalizacji, wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczyć winny:

  - części obiektu / systemu kanalizacyjnego,

  - rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych,

  - urządzeń budowlanych oraz instalacji i wyposażenia technicznego.

  - innych elementów niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.

- Projekty wykonawcze winny ponadto dotyczyć:

  - Przygotowania terenu budowy.

  - Robót w zakresie budowy systemu kanalizacyjnego objętego Projektem.

  - Robót związanych z zagospodarowaniem terenu, odtworzeniem dróg i terenów do stanu pierwotnego.

- Forma projektów wykonawczych winna odpowiadać formie projektu budowlanego.

### 4.4. Wymagania odnośnie zasad opracowania dokumentacji projektowej

- Przed rozpoczęciem prac Projektant pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu budowlanego.  Projektant pozyska wszelkie niezbędne mapy a w tym mapy do celów projektowych w geodezyjnym układzie odniesienia 2000.

- Dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z aktualnymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Rozwiązania projektowe winny być wzajemnie skoordynowane i posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
i zatwierdzenia.

- Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania wchodzące
w skład dokumentacji projektowej i/lub niezbędne do jej wykonania, były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Projektanta na jego koszt przed przedłożeniem tych opracowań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa nie spełnia wymagań kontraktu na Projektowanie.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów oraz przebiegu sieci jest warunkiem koniecznym wykonania kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta wynikającej z kontraktu.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać załącznik graficzny przedstawiający podział na etapy realizacji.

- Dla projektu budowlanego i wykonawczego jednym z elementów dokumentacji musi być układ map umożliwiający w sposób prosty odnalezienie poszczególnych sekcji rysunkowych opracowań.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca na bieżąco przekazywał informacje o postępie prac projektowych, za pomocą e-maila lub faksu w odstępach miesięcznych.

### 4.5. Wymagania odnośnie formatu dokumentacji projektowej i wersji elektronicznych

#### 4.5.1. Wydruki

- Dostarczone egzemplarze dokumentacji projektowej muszą być oprawione w sposób trwały, uniemożliwiający ich kompletację i posiadać na trwałe przymocowany spis zawartości opracowania. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być złożony
w oddzielnym opisanym trwałym opakowaniu.

- Projektant dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:

- A0 (841 mm x 1189 mm)

- A1 (594 mm x 841 mm)

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3 (297 mm x 420 mm)

- A4 (210 mm x 297 mm)

- A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Zamawiającym.

- Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.

#### 4.5.2. Dokumentacja w formie elektronicznej

- Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zostać wykonana w postaci nieedytowalnej w formacie PDF lub równoważnym pod względem funkcji i popularności oraz w postaci edytowalnej w formatach Word, Excel, DXF w standardzie AutoCAD 14 lub w formatach równoważnych pod względem funkcjonalności i popularności. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w postaci nieedytowalnej PDF lub równoważnej i w postaci edytowalnej czytelnej dla najbardziej popularnych programów kosztorysowych stosowanych w Polsce.

- Wersja elektroniczna dokumentacji winna dodatkowo zawierać model sieci kanalizacyjnych wykonany przy użyciu jednego z popularnych formatów systemów informacji przestrzennej uzgodnionego z Zamawiającym. Model każdej z sieci winien się   składać z warstwy liniowej odcinków sieci i warstwy punktowej studni i obiektów. Warstwa liniowa odcinków sieci powinna w części bazodanowej posiadać co najmniej trzy atrybuty, to jest długość odcinka (od studni do studni lub innego obiektu) oraz średnicę wewnętrzną przewodu w mm, a także rodzaj kanału. Warstwa punktowa studni i obiektów powinna w części bazodanowej posiadać co najmniej takie atrybuty jak numer studni lub obiektu, współrzędna X, współrzędna Y, rzędna terenu, rzędna dna, średnica studni lub wymiary obiektu, rodzaj materiału studni.

- Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie utrwalona w formie zapisu na płytach CD w trzech katalogach o nazwach MODEL SIECI, DOKUMENTACJA EDYTOWALNA i DOKUMENTACJA NIEEDYTOWALNA

- Części opisowe do wszystkich opracowań dokumentacyjnych dostarczanych w formie elektronicznej muszą posiadać aktywne spisy treści.

- Wersje elektroniczne muszą być w sposób trwały opisane, zabezpieczone przed zniszczeniem w stałym pojemniku umożliwiającym ich układanie i segregację.

#### 4.5.3. Wymagana ilość egzemplarzy

Poszczególne opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowej winne być przekazane przez Projektanta Zamawiającemu w następującej liczbie:

| Lp. | Wyszczególnienie dokumentacji | Liczba egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
|  | Koncepcja | 3 egz. |
|  | Projekt budowlany | 5 egz. |
|  | Projekt wykonawczy | 5 egz. |
|  | Projekt zmian organizacji ruchu | 5 egz. |
|  | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 5 egz. |
|  | Przedmiary robót (z podziałem na etapy realizacji) | 5 egz. |
|  | Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na etapy realizacji) | 5 egz. |
|  | Wytyczne realizacji zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu oraz propozycje etapowania robót | 5 egz. |
|  | Inwentaryzacja zieleni jeżeli jest wymagana | 5 egz. |
|  | Wywiady branżowe | 5 egz. |
|  | Dokumentacja własnościowa | 5 egz. |
|  | Zgody właścicieli na wejście w teren lub decyzje o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości | 1 komplet |
|  | Prawomocne pozwolenia na budowę | 1 egz. oryginału |
|  | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 5 egz. |
|  | Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz p.poż. | 5 egz. |
|  | Harmonogram - rzeczowo – finansowy realizacji robót | 5 egz. |
|  | Wersja elektroniczna na płytach CD | 2 egz. |

Uwaga! Powyższy plan orientacyjny służy wyłącznie do celów poglądowych

Wzór wniosku o przyłączenie do kanalizacji.

Tarnowskie Góry, dnia ….........................….......

…………………………………..………..................

(imię i nazwisko)

…………………………………..………..................

(adres zamieszkania)

…………………………………..………..................

(nr telefonu, e-mail)							Urząd Miejski

Rynek 4

42-600 Tarnowskie Góry

W N I O S E K

Wnioskuję o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej nieruchomości przy ul. ……………………………..……………… w Tarnowskich Górach o numerze działki …………………………….......

Nieruchomość ta zamieszkiwana jest (zamieszkiwana będzie) przez …........ osób.

Na terenie nieruchomości prowadzona jest (prowadzona będzie) działalność gospodarcza w dziedzinie ……….….......…............................................................................................................................ powodująca planowany zrzut …...... m3 ścieków na dobę.

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania w/w działką na cele budowlane.

Na załączonym szkicu przedstawiam proponowany przebieg kanalizacji.

Jeśli wnioskowana kanalizacja zostanie wybudowana, to zobowiązuję się podłączyć wskazaną

wyżej nieruchomość do kanalizacji w terminie 6 miesięcy od powiadomienia o możliwości

podłączenia.

Dodatkowe informacje i uwagi:

...........…………………………………………………………………………………………………

...........…………………………………………………………………………………………………

...........…………………………………………………………………………………………………

...........…………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie kopii niniejszego wniosku.

……………………………………

(podpis)